## Slide 1
Nationaler Asbestdialog
Ergebnisse und aktueller Aktivitäten
Kassel, 12.Juni 2018 Achim Sieker
BMAS, Ref.IIIb3
achim.sieker@bmas.bund.de

## Slide 2
Inhalt
Ergebnisse des Asbestdialogs: Leitplanken und Maßnahmen
Stand der Umsetzungs- und Folgeaktivitäten
Ausblick
Übersicht

## Slide 3
Ergebnisse des Nationalen Asbestdialogs

## Slide 4
Nationaler Asbestdialog | Zeit | Ort
Asbest – noch immer aktuell!
Asbest ist auch nach Inkrafttreten des Herstellungs- und Verwendungsverbotes am 31.10.1993 noch immer ein ernstes Thema – insbesondere beim Bauen im Bestand.
Asbest wurde nicht nur in Dachplatten und Isolierungen eingesetzt, sondern auch als Zusatzwerkstoff in Klebern, Dichtungen und Spachtelmassen.
Auch aus diesen festgebundenen Bauprodukten kann Asbest bei Baumaßnahmen in erheblichem Umfang freigesetzt werden, z.B. durch Schleifen oder Stemmen.
Ausgangssituation

## Slide 5
Nationaler Asbestdialog | Zeit | Ort
Asbest – Status quo
Es liegen noch keine ausreichenden Angaben zur Verbreitung von Asbest in Bauprodukten vor.
Es besteht dringender Aufklärungsbedarf, wann, wo und in welchem Ausmaß Asbest verbaut wurde.
Es fehlt bei vielen Baumaßnahmen ein systematisches Vorgehen von der Planung, Auftragsvergabe, Arbeitsvorbereitung und -durchführung über die Wartung und Instandhaltung bis hin zu Abbruch und Entsorgung.
Ausgangssituation

## Slide 6
Nationaler Asbestdialog | Zeit | Ort
Wo kann sich Asbest verbergen?
Grundlagen

## Slide 7
Nationaler Asbestdialog | Zeit | Ort
Gründe für den Asbestdialog
Beteiligte Stakeholder hatten sich bislang in nichtöffentlicher Form an das BMAS gewandt.
Hieraus resultiert eine Intransparenz zu Positionen und Forderungen.
Neben dem Arbeitsschutz ist auch das Bau- und Umweltrecht betroffen, daher ein gemeinsame Initiative des BMUB und des BMAS.
Herausforderungen: Unterschiedliche Stakeholder-Interessen, unterschiedlicher Wissensstand, unterschiedliche Themenfelder
Warum ein Asbestdialog?

## Slide 8
Nationaler Asbestdialog | Zeit | Ort
Prozessziele
Die Beteiligten sollen über neue Erkenntnisse zu Asbestaltlasten im Baubestand informiert und sensibilisiert werden.
Die Wissensstände sollen angeglichen werden.
Die Stakeholder hören die Positionen aller Beteiligten, tauschen sich aus und nähern sich im Dialog an.
Die Positionen aller Beteiligten werden gehört, dokumentiert und transparent gemacht, Lösungsmöglichkeiten ausgelotet.
Warum ein Asbestdialog?

## Slide 9
Nationaler Asbestdialog | Zeit | Ort
Ergebnisziele
Von BMAS und BMUB wird ein gemeinsames Maßnahmenpaket , das als Orientierung für notwendige Änderungen des Rechtsrahmens aus Bau-, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht und flankierende Maßnahmen genutzt werden kann.
Die Dialogpartner bestätigen, dass das Maßnahmenpaket die Positionen und Vorschläge aller Stakeholder korrekt wiedergibt und reflektiert.
Warum ein Asbestdialog?

## Slide 10
Nationaler Asbestdialog | Zeit | Ort
Ablauf des Nationen Asbestdialogs
Asbestdialog

## Slide 11
Gesamtdokumentation
Inhalt
Einführung in den Dialog
Beschreibung und Ergebnisse der drei Dialogveranstaltungen
Zusammenfassung und Ausblick
Maßnahmenpaket
Anhang: Beiträge und Unterstützungsangebote der Dialogpartnerinnen und –partner
Appendix: Dokumentation der Stellungnahmen der Dialogbeteiligten zum Entwurf der Dokumentation
verfügbar auf www.asbestdialog.de
Ergebnisse

## Slide 12
Themenblock I: Aufklärung, Sensibilisierung und Information zu Asbestaltlasten im Baubestand
Leitplanken
Alle Dialogbeteiligten sehen die Not­wendigkeit, über Asbest­altlasten zu informieren und zielgruppenspezifisch zu sensibilisieren.
Primärer Handlungsbedarf: typische Fundstellen, regionale Verbreitung und Hauptverwendungszeiträume von Asbestprodukten - insbesondere Putze, Kleber und Spachtel­massen
Wichtiger Aspekt: sachliche Aufklärung zum sicheren Umgang
Ergebnisse

## Slide 13
Maßnahmen und aktueller Umsetzungsstand
Einrichtung einer zentralen und übergreifenden Informationsplattform und Förderung der weiteren Erarbeitung zielgruppenspezifischer Informationsmaterialien (BMAS)
  Förderung der Fachdatenbank Gebäudeschadstoffe (BG BAU in Zusammenarbeit mit GVSS - Gesamtverband Schadstoffsanierung) – geplant: Start der Datenbank mit Basisdaten zu Bauteilen - Materialien - Schadstoffen und Erweiterung der Informationen durch Dialogbeteiligte
  Aktualisierung des Nationalen Asbest-Profils Deutschland (BAuA) und Einbindung in die Fachdatenbank
Ergebnisse
Themenblock I: Aufklärung, Sensibilisierung und Information zu Asbestaltlasten im Baubestand

## Slide 14
Themenblock II: Forschung und Entwicklung zum Themenfeld Asbestaltlasten im Baubestand
Leitplanken und Maßnahmen
Messverfahren zur Bestimmung der Asbestexposition bei hohen Staubbelastungen
  Unterstützung eines aktuellen Forschungsvorhabens der BG ETEM in Zusammenarbeit mit u.a. akkreditierten Messinstituten und Ländermessstellen
Bestimmung der Asbestexposition bei den Tätigkeiten
  DGUV-Messprogramm „Asbest in Putzen und Spachtelmassen“
Ergebnisse

## Slide 15
DGUV Messprogramm „Asbest in Putzen in Spachtelmassen“
„Handwerkertätigkeiten“ an asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern
Ausführung der Arbeiten mit staubarmen Bearbeitungssystemen (BG BAU Positivliste: Geräte mit Entstaubern der Staubklasse M)
zusätzlich: Einsatz von Luftreinigern für erhöhten Luftwechsel im unmittelbaren Arbeitsbereich
Personengetragene Expositionsmessungen: Asbest, A-Staub, E-Staub und Quarz
Ergebnisse

## Slide 16
Messungen unter kontrollierten Bedingungen mit geprüften staubarmen Systemen: Abtrag der Oberflächen mit Betonschleifer und Putzfräsen
DGUV Messprogramm – erste Ergebnisse beim Abtrag von Putzen und Spachtelmassen
niedriges Risiko
Bereich hohen Risikos Gefahrenbereich
Bereich mittleren Risikos Maßnahmenbereich
Akzeptanzkonzentration 10.000 F/m³
Toleranzkonzentration 100.000 F/m³
2.600 F/m³
28.500 F/m³
Ergebnisse

## Slide 17
Messungen auf Baustellen mit nicht (mehr) geeigneten Systemen
DGUV Messprogramm – erste Ergebnisse beim Abtrag von Putzen und Spachtelmassen
niedriges Risiko
Bereich hohen Risikos Gefahrenbereich
Bereich mittleren Risikos Maßnahmenbereich
Akzeptanzkonzentration 10.000 F/m³
Toleranzkonzentration 100.000 F/m³
160.000 F/m³
890.000 F/m³
Ergebnisse

## Slide 18
DGUV Messprogramm „Asbest in Putzen in Spachtelmassen“
Zwischenfazit
Bei punktuellen Eingriffen in die Bausubstanz, z.B. Bohren, Dosensenken: Exposition im Bereich des niedrigen Risikos (< 10.000 Fasern/m³) erreichbar
Bei einer flächigen Bearbeitung (z.B. Schleifen, Fräsen) konnten bei qualifiziertem Einsatz staubarmer Bearbeitungssysteme ((Handhabung, Wartung und Instandhaltung) Exposition im mittleren Risikobereich erzielt werden, in einigen Fällen aber Konzentrationen > 100.000 Fasern/m³
Ergebnisse
Große Unterstützung der Dialogbeteiligten, geeignete Immobilien für das Messprogramm zur Verfügung zu stellen.

## Slide 19
Leitplanken
Die Mitwirkung der Auftraggeber von Baumaßnahmen bei der Erkundung. Ausführende Betriebe benötigen diese Informationen, um Schutzmaßnahmen in Angebot und Arbeitsvorbereitung berücksichtigen zu können.
Die Erkundung soll anlassbe­zogen erfolgen und Kenntnisstand der unterschiedlichen Auftraggebergruppen berücksichtigen. Es sind vorhandene Erkenntnisse zur Minimierung des Erkundungsaufwands zu berücksichtigen und Kriterien festzulegen, wann keine Erkundung vorzunehmen ist bzw. von einer Asbestfreiheit der Immobilie auszugehen ist.
Ergebnisse
Themenblock III: Erkundung, Bewertung und Dokumentation von Asbestaltlasten

## Slide 20
Maßnahmen und aktueller Umsetzungsstand
  VDI 6202 Blatt 3 Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen – Asbest - Erkundung und Bewertung : Beschreibung motivationsabhängiger Bewertungsansätze für Betrieb / Nutzung, Instandhaltung, Rückbau und Wertermittlung
Anpassung der bestehenden Regelungen der VOB und der ergänzenden Vertragsbedingungen: ATV DIN 18448 Arbeiten an schadstoffbelasteten baulichen und technischen Anlagen
Leitlinie zur Erkundung von Asbestaltlasten (BAuA, BBSR, UBA) Zielgruppe: Bauherren / Auftraggeber (privat, öffentlich, gewerblich)
Ergebnisse
Themenblock III: Erkundung, Bewertung und Dokumentation von Asbestaltlasten

## Slide 21
Leitplanken
Im Rahmen der Entsorgung von Bauabfällen ist zum Schutz von Mensch und Umwelt ein systematisches Ausschleusen von Asbest aus den Stoffströmen sicher zu stellen.
Es soll ein einheitlicher, Rechtsgebiete übergreifender Grenzwert zur Beurteilung der Asbestfreiheit von Baustoffen und Bauabfällen festgelegt werden, der für Arbeitsschutz sowie Abfallentsorgung gleichermaßen gelten soll.
Ergebnisse
Themenblock IV: Fachgerechte Entsorgung und Recycling asbesthaltiger Bauabfälle

## Slide 22
Maßnahmen
Abgleich der Bestimmungen des Arbeitsschutzrechts und des Abfallrechts zum Umgang mit Asbest (Definition „Asbestfreiheit“, sicherer Umgang mit Asbest bei der Entsorgung)
Beratung des LAGA-Merkblatts M23 zur Asbestentsorgung im Hinblick auf die neuen Erkenntnisse
Ergebnisse
Themenblock IV: Fachgerechte Entsorgung und Recycling asbesthaltiger Bauabfälle

## Slide 23
Leitplanken
Klarstellung zur Zulässigkeit von Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien und Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen
Festlegung eines Maßnahmenkonzeptes - Abgestufte Anforderungen je nach zu erwartender Expositionshöhe (bzw. falls diese noch nicht bekannt sind, auf Basis von noch zu vereinbarenden Konventionen), Dauer und Umfang der Arbeiten.
Ergebnisse
Themenblock V: Sichere Durchführung von Arbeiten an Asbestaltlasten im Baubestand - inkl. Qualifizierung

## Slide 24
  Maßnahmen und aktueller Umsetzungsstand - LASI
  Einstufung und Bewertung der Tätigkeitsverbote nach Anhang II GefStoffV, dazu Formulierung von Leitsätzen u.a. für Abbruch, Instandhaltung, Ende der Nutzungsdauer und Verbot der Überdeckung
  Fallbeispiele zur Bewertung und Klassifizierung anhand der Leitsätze
  Abstimmung mit dem AK TRGS 519 und Veröffentlichung im Rahmen der LASI-Leitlinien zur GefStoffV (LV 45)
Ergebnisse
Themenblock V: Sichere Durchführung von Arbeiten an Asbestaltlasten im Baubestand - inkl. Qualifizierung

## Slide 25
  Maßnahmen und aktueller Umsetzungsstand - AK TRGS 519
    Sammlung und Beschreibung der relevanten Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien und Bewertung der Zulässigkeit
    Erstellung einer Expositionsmatrix unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitsverfahren auf Grundlage von Expositionsdaten (DGUV-Messprogramm)
    Beschreibung von Kriterien zur Risikoabschätzung für Tätigkeiten, für die noch keine ausreichenden Expositionsdaten vorliegen
    Beschreibung der erforderlichen Schutzmaßnahmen
    Veröffentlichung als Bekanntmachung des AGS voraussichtlich Frühjahr 2019
Ergebnisse
Themenblock V: Sichere Durchführung von Arbeiten an Asbestaltlasten im Baubestand - inkl. Qualifizierung

## Slide 26
Tätigkeit | Arbeitsverfahren | Einschränkung nach Dauer bzw. Fläche | ergänzende Maßnahmen | Bewertungsgrundlage)*
Setzen von Bohrlöchern in Wände und Decken mit asbesthaltiger Bekleidung | BT 30 - Bohrverfahren mit Direktabsaugung - Durchmesser max. 12 mm Alternativ: Vorbereitung der Fläche mit BT 31 „Stanzverfahren“ oder BT 32 „Stemmverfahren“, anschließend Bohren in asbestfreien Untergrund | - | - | DGUV Information 201-012 Emissionsarme Verfahren
 | BT 12 – Anbohren von AZ-Fassadenplatten |  |  | DGUV Information 201-012 - Analogieschluss für das Anbohren asbesthaltiger Wandbekleidungen
 | Bohren mit staubarmen Bearbeitungssystemen mit Entstaubern Staubklasse M (Durchmesser 8 – 20 mm) | - | - | DGUV Messprogramm: 14 Messergebnisse < 10.000 F/m³ (AK)

## Slide 27
  Maßnahmen und aktueller Umsetzungsstand
  Auf Grundlage der Expositionsmatrix ….
  Entwicklung von Branchenlösungen für das Handwerk
Erarbeitung einer Handlungshilfe für private Wohneigentümer, Bauherren und Heimwerker
Erarbeitung und Bereitstellung von Informationen für Raumnutzer zu möglichen Risiken durch Faserfreisetzungen (UBA)
Ergebnisse
Themenblock V: Sichere Durchführung von Arbeiten an Asbestaltlasten im Baubestand - inkl. Qualifizierung

## Slide 28
  Maßnahmen und aktueller Umsetzungsstand - AK TRGS 519
  Beschreibung einer modulare Gestaltung der Qualifikationsanforderungen - abgestuft nach den Aufgaben und der zu erwartender Expositionshöhe bzw. Dauer und Umfang der Arbeiten
  Entwicklung neuer Formen der Wissensvermittlung: eLearning-Konzept (BG BAU in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern)
Ergebnisse
Themenblock V: Sichere Durchführung von Arbeiten an Asbestaltlasten im Baubestand - inkl. Qualifizierung

## Slide 29
Ausblick

## Slide 30
Gute Ideen zum Schutz vor Asbest gesucht
  Informieren und Sensibilisieren der Betroffenen
  Neue Möglichkeiten für emissionsarmes Arbeiten
  Innovative Schulungskonzepte und -maßnahmen zur Qualifizierung
Verleihung des Gefahrstoffschutzpreises am 12. November 2018 in Berlin
Ausblick
Deutscher Gefahrstoffschutzpreis
Bewerbungen bis zum 25. Mai 2018

## Slide 31
Zwischenbilanzkonferenz
2.Juli 2018 im BMAS Berlin
Leiter der mit der Maßnahmenumsetzung befassten Arbeitskreise
Koordinierung und Beschleunigung der weiteren Umsetzung
Ausblick

## Slide 32
Weiteres Forum voraussichtlich
Ende 2019
Vorstellung aller Teilergebnisse im Überblick
Diskussion und Bewertung des Gesamtergebnisses mit allen Stakeholdern
Ausblick

## Slide 33
www.asbestdialog.de